## Slide 1
Smart Bat
智慧球棒體感打擊系統
STM32 · WiFi · Godot 3D · 震動回饋
embedded-system-team
期末專題報告
Notes: 開場一句:我們做了一支能偵測揮棒、無線連到電腦做 3D 打擊、而且打到球時球棒會震動的智慧球棒。

## Slide 2
大綱
01
專案動機
為什麼要做這個系統
02
系統架構
從球棒到畫面的資料流
03
Demo
WiFi 無線操作實機展示
04
技術細節與挑戰
震動馬達 · DMA 改良 · WiFi 偵測問題
05
未來方向
還想做與可以改進的部分
06
參考資料
工具鏈與函式庫
Notes: 快速帶過六個段落,讓聽眾知道整體節奏:先看成果(Demo),再講背後的技術與遇到的困難。

## Slide 3
專案動機
把真實揮棒的「力道」與「時機」即時反映到電腦的 3D 打擊畫面,並在打到球的瞬間讓球棒震動回饋。
體感娛樂
把實體動作變成遊戲互動
在家練打擊
不用球場也能練揮棒時機
軟硬整合
嵌入式即時感測 × 遊戲引擎
揮棒
→
3D 打擊畫面
+ 球棒震動
Notes: 用一句話講清楚價值,再帶生活情境。重點是「即時」與「軟硬整合」這兩個賣點。

## Slide 4
系統架構
STM32 球棒端
揮棒偵測 + IMU
WiFi 模組
無線傳輸
PC bridge
解析 → UDP
Godot 3D
判定 + 畫面
震動馬達
打擊回饋
球棒端只做即時感測,判定與畫面交給電腦;震動為本機低延遲回饋,不經過網路。
設計決策 判定放 PC(好調整) · 選 Godot(Python 友善、3D 夠用) · 改 WiFi(無線、不被線綁住)
Notes: 順著箭頭講一次資料流。被問到設計決策時,指底下那條藍底註解回答三個為什麼。

## Slide 5
Demo
WiFi 無線操作實機展示
▶
▶ 在此插入 WiFi 操作影片
觀看重點
無線揮棒,不接線
畫面即時反應
球棒打擊瞬間震動
顯示揮棒速度與時機
Notes: 影片前先說「接下來是 WiFi 無線版」。播完用一句話銜接到後面的技術細節,不要播完直接跳。

## Slide 6
技術細節 1 — 震動馬達回饋
驅動方式
三腳模組內建電晶體,直接用一支 GPIO 控制;裸馬達則用 2N7000 低側開關 + 1N4148 續流二極體。
非阻塞脈衝
用時間戳判斷脈衝結束,不用 delay,避免卡住 IMU 取樣。
踩過的雷
脈衝太短(45ms)馬達轉子來不及啟動,完全感覺不到;拉長到 120ms 才震得起來。
觸發時機
在揮棒被確認(SWING_START)當下觸發,模擬打擊的瞬間。
Notes: 重點在「非阻塞」跟「脈衝太短轉不起來」這個踩雷,是很具體的工程經驗,評審會喜歡。

## Slide 7
技術細節 2 — DMA 序列改良
改良前
CPU 輪詢 / 阻塞式接收
高速取樣時容易掉封包
佔用 CPU 時間
資料一多就 drop 變多
改良後 — DMA + IDLE 中斷
DMA 直接搬資料,不佔 CPU
IDLE 中斷整行收完才觸發
掉封包明顯減少
傳輸更穩定、即時
Notes: 講動機:為什麼要改成 DMA。重點是降低掉封包、釋放 CPU,讓高速取樣下傳輸更穩。

## Slide 8
技術細節 3 — WiFi 偵測失常
進行中 · 尚未解決
現象
換成 WiFi 後,資料收得到(有印出 SWING_ 事件),但 Godot 端常常判 MISS。
已確認
有線 / USB 版本是正常的(對照組),所以問題出在 WiFi 這條路徑。
假設
WiFi 可能造成封包延遲、亂序或分段,打亂了揮棒峰值與理想擊球時間的比對。
下一步
兩端打 log 比對時間戳、檢查丟包與亂序,必要時在封包加序號與時間戳對齊。
Notes: 誠實講還沒解。用現象→已確認→假設→下一步四段,展示除錯思路,比單純說壞掉專業很多。

## Slide 9
未來方向
修復 WiFi 封包問題
加序號與時間戳,解決偵測失常
PWM 動態強度
揮越用力、震動越大
更強的震動
換圓柱型 ERM 或 LRA 線性馬達
Godot 視覺升級
換真實模型、加打擊粒子特效
左右方向偵測
韌體加陀螺儀軸向資訊
完整遊戲化
計分、連線對戰
Notes: 把沒做完的收在這:WiFi 修復是首要,其餘是加分項。語氣是「我們知道下一步要做什麼」。

## Slide 10
參考資料
STM32CubeCLT
工具鏈:arm-gcc + make + STM32_Programmer_CLI
Godot Engine 4.6
3D 遊戲引擎,PacketPeerUDP 接收揮棒事件
X-CUBE-MEMS1 / LSM6DSL
ST 加速度 + 陀螺儀感測中介層
FreeRTOS
多工:感測 / 通訊 / 預設任務分離
pyserial
PC 端讀取序列埠並轉發
DRV2605L (LRA)
未來方向:觸覺驅動 IC
Notes: 快速帶過即可。重點是讓人知道你們站在哪些工具的肩膀上。

## Slide 11
Q & A
謝謝聆聽 — 歡迎提問
Notes: 收尾。可以預告 Q&A 可能被問的:為什麼選 Godot、WiFi 問題打算怎麼解、震動怎麼做更強。